# Text boxes

Descrittivo di capitolato:

- PONZI PG DUO -

PORTA GIREVOLE AUTOMATICA ROTANTE E SCORREVOLE CENTRALE

PORTA GIREVOLE DI GRANDI DIMENSIONI PG DUO

Composta da:

- Pareti fisse laterali semicircolari costruite con speciali profilati estrusi in lega di alluminio,

finitura superficiale realizzata con trattamento di verniciatura a fuoco (colore RAL a scelta da ns. campionario), vetro stratificato composto da due lastre float chiaro trasparente da mm. 5+5 con interposto film p.v.b. da mm. 0,76;

- Cappello superiore circolare alto mm. 350 costruito con intelaiatura in alluminio estruso,

completo di celino a spicchi, in lamiera di alluminio con trattamento di verniciatura dello stesso colore della porta, e di pannello superiore antipolvere in compensato da mm. 9;

- DUE ANTE GIREVOLI A FUNZIONAMENTO AUTOMATICO su asse centrale rotante,

costruite in profilati estrusi in lega di alluminio verniciato (colore RAL a scelta da ns. campionario), vetro stratificato composto da due lastre float chiaro trasparente da mm. 4+4 con interposto film p.v.b. da mm. 0,76. L’insieme girevole è composto da due ante centrali scorrevoli aventi sulle estremità due vetrate espositive fisse semicircolari. In posizione notturna le vetrate semicircolari si dispongono a chiusura dei vani di passaggio;

- Spazzole e guarnizioni di tenuta da mm. 30, realizzate in crine di cavallo, poste sui lati

a normativa di sicurezza europea e per una perfetta tenuta all'aria in qualsiasi posizione delle ante;

- Serratura a spagnoletta con cilindro di sicurezza;

- Dispositivo per la funzione AUTOMATICA, previsto di automazione elettromeccanica

che entra in funzione al momento della presenza di un utente in prossimità della porta, accompagnando il percorso di ingresso e/o uscita per 160° e riposizionando le ante sempre nella posizione ottimale cioè di chiusura perfetta, completo di:

- N. 2 sensori ad infrarossi passivi per l’attivazione della normale rotazione e per l’apertura delle porte scorrevoli;

- Motore trifasico asincrono;

- Quadro di gestione con controllo di frequenza;

- Selettore di funzione e di comando a chiave “giorno-notte” posto sul montante interno;

- Bordi sensibili in gomma situati ad ogni estremità delle parti curve fisse. L'attivazione di uno di essi ferma la marcia; due bordi sensibili passivi bordano l'estremità delle parti curve fisse nel senso opposto della marcia;

- Bordi sensibili in gomma situati ad ogni estremità delle parti curve girevoli. L'attivazio-

ne di uno di essi ferma la marcia; due bordi sensibili passivi bordano l'estremità delle parti curve girevoli nel senso opposto della marcia;

- Bordi sensibili in gomma situati nella parte inferiore delle ante girevoli (antitacco), l'attivazione di uno di essi ferma la marcia;

- sensore infrarosso situato nella parte superiore delle ante girevole, l'attivazione di uno di essi ferma la marcia;

- Pulsante per disabili posto sul montante interno ed esterno, l’attivazione di uno di essi diminuisce la velocità di rotazione delle ante

- Alimentazione 200-240V, 50/60Hz, 0,25kW, 16A.

N.	dimensioni

da

mm………

x

mm.	H.