# Text boxes

Descrittivo di capitolato:

- PONZI ALU GLASS PARALLELO -

PORTA OSPEDALIERA SCORREVOLE MANUALE ALU GLASS PARALLELO

PORTA OSPEDALIERA SCORREVOLE MANUALE ALU GLASS PARALLELO

PORTA A BATTENTE TIPO PONZI ALU realizzata in UN’UNICA/DUE anta/e a battente.

Costruita con profili estrusi in lega di alluminio ENAW 6060 secondo norme UNI 9006/1 ed accessori appartenenti al sistema ALU PONZI. I profilati saranno anodizzati, colore argento ARS1, classe 15 micron secondo normativa UNI4522.

La porta è completa di:

- Imbotte su tre lati, con profili estrusi complementari ed accoppiabili tra loro adatti ad avvolgere l’intera spalla del muro per uno spessore da mm 100 fino a mm 150 (per spessori muro superiori sarà compensata a parte con sovrapprezzo).

- Anta porta, contornata sui quattro lati da telaio in allumino a spigoli arrotondati da mm

45/50, vetro stratificato trasparente 44.2

- Accessori: serratura a gancio con cilindro tipo Yale, coppia maniglia tonda diam. 35

incassata sul montante.

- Doppia guarnizione di battuta porta in elastomero di EPDM.

N...... dimensioni  da  mm……… x mm.	H.