# Text boxes

Descrittivo di capitolato:

- PONZI RONDINA -

PORTA CURVA SCORREVOLE CIRCOLARE

PORTA CURVA SCORREVOLE CIRCOLARE PONZI RONDINA

Realizzata con ante a settore di circonferenza, di cui le due centrali scorrevoli automati-

camente e le due parti laterali fisse. Le ante laterali fisse e mobili sono costruite in speciali profilati di alluminio estruso da mm 20/30 e curvate a perfetto raggio, finitura superficiale realizzata con trattamento di verniciatura a fuoco colore RAL (a scelta da ns. campionario) vetro stratificato antinfortunistico 8/9 composto da due lastre float chiaro trasparente da mm. 4+4 con interposto film p.v.b. da mm. 0,76.

Cassonetto ispezionabile H = mm 220.

Il Meccanismo regolato da microprocessore Rondina, con meccanismo automatico di

base con appoggio in gomma su rotelle di guida in LAURAMID e cinghie dentate a scorrimento silenzioso, si compone di:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

N. 1 Motoriduttore.

N. 1 Trasformatore, alimentatore 220/34-50 Volt (per bassa tensione generale).

N. 1 Micro ordinatore (scheda di programma).

N. 1 Selettore di funzione programmabile (BDE).

N. 2 Radar volumetrici di impulso.

N. 1 Sensore di sicurezza ad ultrasuoni tipo RIC290 incassato nel cielino interno.

N. 1 Batteria di soccorso (garantisce in mancanza di corrente un’apertura delle ante).

N. 1 Bloccaggio con elettroserratura azionabile dal selettore. Accessori di scorrimento.

N...... dimensioni  da  mm……… x mm.	H