# Text boxes

Descrittivo di capitolato:

- PONZI ARCO RIBASSATO TOS -

PORTA CURVA A SETTORE DI CIRCONFERENZA ANTIPANICO

PORTA CURVA A SETTORE DI CIRCONFERENZA ANTIPANICO

PONZI ARCO RIBASSATO TOS

Ralizzata in quattro specchiature a settori di circonferenza, curvate a perfetto raggio, di

cui le laterali semifisse e le centrali apribili automaticamente a scorrere con meccanismo PONZI STA 20. Le ante laterali semifisse e quelle scorrevoli sono costruite in profilati di acciaio rivestiti di alluminio, finitura superficiale realizzata con trattamento di verniciatura a fuoco colore RAL (a scelta da ns. mazzetta), vetro stratificato antinfortunistico spesso- re mm 8/9 composto da due lastre float chiaro trasparente da mm. 4+4 con interposto film p.v.b. da mm. 0,76. Speciali guarnizioni di tenuta con i relativi controprofilati.

Il Meccanismo si compone di: Microprocessore tipo DSTA, montato su supporto in acciaio autoportante; sospensioni con carrelli su cuscinetti a sfera ad alto scorrimento; corona esterna in Lauramid; trasmissione realizzata tramite cinghia dentata in speciale gomma telata. Veletta esterna centinata H = mm 220 posta a copertura della trave e del

binario di scorrimento.

L’automatismo si compone di:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

N. 1 Motoriduttore.

N. 1 Trasformatore, alimentatore (220/V-50 Hz. in entrata, funzionamento a 24V).

N. 1 Micro ordinatore (scheda di programma).

N. 1 Binario di alluminio estruso.

N. 1 Selettore di funzione standard (BDE).

N. 2 sensori di movimento e presenza.

N. 1 Batteria di soccorso (garantisce in mancanza di corrente 1 apertura delle ante).

N. 1 Bloccaggio con elettroserratura azionabile dal selettore. Accessori di scorrimento.

(N.B. l’arco ribassato con il dispositivo antipanico deve essere opportunamente ancorato

al soffitto di muratura oppure ad un idonea struttura per evitare che lo sfondamento tenda ad abbassarsi)

DISPOSITIVO ANTIPANICO TOS A SFONDAMENTO TOTALE:

In caso di emergenza le ante centrali scorrevoli e le laterali semifisse - in esercizio

normale - saranno apribili a battente verso l’esterno con una semplice pressione in un punto qualsiasi delle ante anche se in movimento. Il sistema, tramite guide fissate a pavimento, permette la raccolta laterale delle quattro ante, (due per parte) con disinseri- mento della funzione automatica fino al ripristino della funzione d’esercizio. Questo sistema di apertura assume, quindi, la funzione di Dispositivo Antipanico ed Uscita di Sicurezza ed è stato testato dall’Istituto Giordano S.p.A. risultando conforme alle più recenti normative in tema di di chiusure automatiche pedonali installate su vie di fuga. (pr. EN 16005-1; D.M. 10 marzo 1998 – all. III)

N.	dimensioni

da

mm………

x

mm.	H.