# Text boxes

Descrittivo di capitolato:

- PONZI ALU PANEL RX -

PORTA OSPEDALIERA A BATTENTE ALU PANEL ANTI RX

PORTA OSPEDALIERA A BATTENTE ALU PANEL ANTI RX

PORTA A BATTENTE TIPO PONZI ALU RX realizzata in UN’UNICA/DUE anta/e a

battente. Costruita con profili estrusi in lega di alluminio ENAW 6060 secondo norme UNI 9006/1 ed accessori appartenenti al sistema ALU PONZI. I profilati saranno anodiz- zati, colore argento ARS1, classe 15 micron secondo normativa UNI4522.

La porta si compone di:

- Imbotte su tre lati, con profili estrusi complementari ed accoppiabili tra loro adatti ad avvolgere l’intera spalla del muro per uno spessore da mm 100 fino a mm 150 (per spessori muro superiori sarà compensata a parte con sovrapprezzo), con inserita scher- matura in lastre di piombo primario negli spessori di 1, 2 o 3 mm.

- Anta porta realizzata con pannello autoportante complanare di spessore mm 45 rivesti-

mento di laminato plastico HPL spessore 0.9 mm, bordato sui quattro lati con finiture in legno duro a vista e/o elemento pvc in tinta o elemento in alluminio, con inserita scher- matura in lastre di piombo primario negli spessori di 1, 2 o 3 mm.

- Accessori: cerniere di sistema di alluminio, serratura tipo Yale, coppia maniglia in

alluminio e bocchetta tonda in alluminio.

- Doppia guarnizione di battuta porta in elastomero di EPDM.

N...... dimensioni  da  mm……… x mm.	H.