# Text boxes

Descrittivo di capitolato:

- PONZI TSA 4 -

PORTA SCORREVOLE AUTOMATICA TELESCOPICA A 4 ANTE

PROFILATI SERIE PONZI 32 mm COMPLANARE

PORTA SCORREVOLE AUTOMATICA TELESCOPICA A 4 ANTE

PROFILATI SERIE PONZI 32 mm COMPLANARE

Realizzata in quattro ante scorrevoli parallelamente e simultaneamente (due a due) a

sovrapporsi sull'elemento fisso. Le ante sono realizzate in profilati estrusi in lega di alluminio da mm. 32 - nostra serie stondata antinfortunistica - finitura superficiale realiz- zata con procedimento di verniciatura a fuoco di o elettrocolorazione anodica (colore a scelta da ns. campionario), vetro stratificato antinfortunistico spessore mm 8/9 composto da due lastre float chiaro trasparente da mm 4 con interposto film p.v.b. da mm. 0.76. (Disponibile anche con vetrocamera isolante fino spessore max. mm 15)

Guide di scorrimento, realizzate in speciale lega di alluminio con trattamento superficiale

anodizzato elettrocolore a perfetto grado di silenziosità.

L’automatismo si compone di:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

N. 1 Motoriduttore a bassa tensione.

N. 1 Alimentatore stabilizzato.

N. 1 Scheda di controllo a microprocessore.

N. 1 Binario di alluminio estruso.

N. 2 carrelli portanti per anta.

N. 1 Profilo adattatore per anta sospensione.

N. 1 Gruppo batterie multifunzione

N. 1 Elettroserratura bistabile.

Cassonetto ispezionabile in alluminio estruso (H = mm. 155).

N. 1 Selettore di funzione a 5 posizioni (KS).

N. 2 Radar combinati (sensore di movimento e presenza).

N...... dimensioni  da  mm……… x mm.	H.