# Text boxes

Descrittivo di capitolato:

- PONZI ALU GLASS -

PORTA OSPEDALIERA A BATTENTE ALU GLASS

PORTA OSPEDALIERA A BATTENTE ALU GLASS

Porta a battente tipo ponzi alu realizzata in un’unica/due anta/e a battente.

Costruita con profili estrusi in lega di alluminio enaw 6060 secondo norme uni 9006/1 ed accessori appartenenti al sistema alu ponzi. i profilati saranno anodizzati, colore argento ars1, classe 15 micron secondo normativa uni4522.

La porta è completa di:

- Imbotte su tre lati, con profili estrusi complementari ed accoppiabili tra loro adatti ad avvolgere l’intera spalla del muro per uno spessore da mm 100 fino a mm 150 (per spessori muro superiori sarà compensata a parte con sovrapprezzo).

- Anta porta, contornata sui quattro lati da telaio in allumino a spigoli arrotondati da mm

45/50, vetro stratificato trasparente 44.2.

- Accessori: cerniere di sistema di alluminio, serratura tipo Yale, coppia maniglia in

alluminio e bocchetta tonda in alluminio.

- Doppia guarnizione di battuta porta in elastomero di EPDM.

N...... dimensioni  da  mm……… x mm.	H.