# Text boxes

Descrittivo di capitolato:

- PONZI ALU FRAME PARALLELO -

PORTA OSPEDALIERA SCORREVOLE MANUALE ALU FRAME PARALLELO

ORTA OSPEDALIERA SCORREVOLE MANUALE ALU FRAME PARALLELO

Realizzata in UN’UNICA anta. Costruita con profili estrusi in lega di alluminio ENAW

6060 secondo norme UNI 9006/1 ed accessori appartenenti al sistema ALU PONZI.

I profilati saranno anodizzati, colore argento ARS1, classe 15 micron secondo la norma- tiva UNI4522.

La porta è completa di:

- Imbotte su tre lati, con profili estrusi complementari ed accoppiabili tra loro adatti ad avvolgere l’intera spalla del muro per uno spessore da mm 100 fino a mm 150 (per spessori muro superiori sarà compensata a parte con sovrapprezzo).

- Anta porta, contornata sui quattro lati da telaio in allumino a spigoli arrotondati da mm

45/50; pannello con anima interna in polistirolo ad alta densità autoestinguente Classe1 atossico, doppio rivestimento di laminato plastico HPL spessore 0.9 mm, supportato da lastra in Mdf da mm 4.

- Accessori: serratura a gancio con cilindro tipo Yale, coppia maniglia tonda diam. 35

incassata sul montante.

- Doppia guarnizione di battuta porta in elastomero di EPDM.

N...... dimensioni  da  mm……… x mm.	H.