Descrittivo di capitolato:

- PONZI TOS 4 -

PORTA SCORREVOLE AUTOMATICA PER VIE DI FUGA A DUE ANTE MOBILI E DUE ANTE FISSE

PROFILATI SERIE PONZI 50 mm STONDATA ANTINFORTUNISTICA

PORTA SCORREVOLE AUTOMATICA PER VIE DI FUGA PONZI TOS 4

PROFILATI SERIE PONZI 50 mm STONDATA ANTINFORTUNISTICA

Realizzata in quattro specchiature di cui le laterali semifisse e le centrali apribili automa- ticamente. Le ante sono costruite in profilati estrusi in lega di alluminio da mm 50 – serie Ponzi stondata antinfortunistica - finitura superficiale realizzata con trattamento di verniciatura a forno o di elettrocolorazione anodica (colore a scelta da ns. campionario), vetro stratificato antinfortunistico 44 spessore mm 8/9 composto da due lastre float chiaro trasparente da mm 4 con interposto film p.v.b. da mm 0.76. (Disponibile anche con vetrocamera isolante fino spessore max. mm 36).

Speciali guarnizioni con i relativi contro-profilati per la tenuta termo-acustica.

L’automatismo si compone di:

- N. 1 Motoriduttore a bassa tensione.

- N. 1 Alimentatore stabilizzato.

- N. 1 Scheda di controllo a microprocessore.

- N. 1 Binario di alluminio estruso.

- N. 2 carrelli portanti per anta.

- N. 1 Profilo adattatore per anta sospensione.

- N. 1 Gruppo batterie multifunzione

- N. 1 Elettroserratura bistabile.

- Cassonetto ispezionabile in alluminio estruso (H = mm. 155).

- N. 1 Selettore di funzione a 5 posizioni (KS).

- N. 2 Radar combinati (sensore di movimento e presenza).

DISPOSITIVO ANTIPANICO TOS A SFONDAMENTO TOTALE:

In caso di emergenza le ante centrali scorrevoli e le laterali semifisse - in esercizio normale - saranno apribili a battente verso l’esterno con una semplice pressione in un punto qualsiasi delle due ante scorrevoli anche se in movimento.

Il sistema, tramite guide fissate a pavimento, permette la raccolta laterale delle quattro ante, (due per parte) con disinserimento della funzione automatica fino al ripristino della funzione d’esercizio ed è completato da robusti profilati ad incastro con sganciamento lungo tutta la lunghezza dell’anta (non tramite punti di contatto).

Questo sistema di apertura assume, quindi, la funzione di Dispositivo Antipanico ed Uscita di Sicurezza ed è stato testato, conformemente alle più recenti normative in materia di chiusure automatizzate pedonali, dall’Istituto Giordano S.p.A..

N...... dimensioni  da  mm……… x mm.	H.

# Text boxes

Sede:

www.ponzi-in.it	info@ponzi-in.it