# Text boxes

Descrittivo di capitolato:

- PONZI TSA TOS 2+1 -

PORTA AUTOMATICA TELESCOPICA ANTIPANICO A 2 ANTE MOBILI E 1 SEMIFISSA

PROFILATI SERIE PONZI 50 mm STONDATA ANTINFORTUNISTICA

PORTA AUTOMATICA TELESCOPICA ANTIPANICO TSA TOS 2+1

PROFILATI SERIE PONZI 50 mm STONDATA ANTINFORTUNISTICA

Realizzata in tre ante di cui una semifissa e due scorrevoli parallelamente e simultanea-

mente a sovrapporsi sull'elemento fisso. Le ante sono realizzate in profilati estrusi in lega di alluminio da mm. 50 - nostra serie stondata antinfortunistica - finitura superficiale realizzata con procedimento di verniciatura a fuoco di o elettrocolorazione anodica (colore a scelta da ns. campionario), vetro stratificato antinfortunistico spessore mm 8/9 composto da due lastre float chiaro trasparente da mm 4 con interposto film p.v.b. da mm. 0.76. Guide di scorrimento, realizzate in speciale lega di alluminio con trattamento superficiale anodizzato elettrocolore a perfetto grado di silenziosità.

L’automatismo si compone di:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

N. 1 Motoriduttore a bassa tensione.

N. 1 Alimentatore stabilizzato.

N. 1 Scheda di controllo a microprocessore.

N. 1 Binario di alluminio estruso.

N. 2 carrelli portanti per anta.

N. 1 Profilo adattatore per anta sospensione.

N. 1 Gruppo batterie multifunzione

N. 1 Elettroserratura bistabile.

Cassonetto ispezionabile in alluminio estruso (H = mm. 155).

N. 1 Selettore di funzione a 5 posizioni (KS).

N. 2 Radar combinati (sensore di movimento e presenza).

DISPOSITIVO ANTIPANICO TOS A SFONDAMENTO TOTALE

SU PORTE AUTOMATICHE TELESCOPICHE:

In caso di emergenza le ante - in esercizio normale - saranno apribili a battente nella

direzione di fuga con una semplice pressione in un punto qualsiasi delle ante, anche con le scorrevoli in movimento. Il sistema, tramite guide fissate a pavimento, permette la raccolta laterale manuale delle ante tutte da un lato. All’atto dello sfondamento si ha il disinserimento della funzione automatica fino al ripristino della funzione d’esercizio.

Questo sistema di apertura assume, quindi, la funzione di Dispositivo Antipanico ed Uscita di Sicurezza ed è stato testato dall’Istituto Giordano S.p.A. risultando conforme alle più recenti normative in tema di di chiusure automatiche pedonali installate su vie di

fuga. (pr. EN 16005-1; D.M. 10 marzo 1998 – all. III)

N.	dimensioni

da

mm………

x

mm.	H.